## Slide 1
要求分析
時間
実現したい
こと
必要な機能
と制御
チーム目標
コースを完走する
私たちチームは「必ずコースを到達する」という意志の元、要求分析を行いました。
暴走などでコースを逸脱したことを想定し、復帰する制御も持つようにしました。

## Slide 2: 復帰制御の概要
離脱判定
復帰動作
記号 | 名称 | 単位 | 意味
 | 走行距離 | cm | スタートからの走行した距離
 | 旋回角度 | 度 | スタートを基準にした走行体の向いている方向
 | 座標 | cm | スタート位置を原点とした走行体の位置
 | 離脱時間 | 秒 | ラインを最後に検知してからの経過時間
記号 | 名称 | 単位 | 意味
 | 走行距離 | cm | スタートからの走行した距離
 | 旋回角度 | 度 | スタートを基準にした走行体の向いている方向
 | 座標 | cm | スタート位置を原点とした走行体の位置
 | 離脱時間 | 秒 | ラインを最後に検知してからの経過時間
0
走行データ
走行距離:
旋回角度:
座標
離脱時間:
コース情報
走行距離:
旋回角度:
座標
コース情報のデータ表
L |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 5
L |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 5
…
…
…
…
…
…
…
…
離脱判定と復帰動作に分けられる。それぞれの概要をここでまとめる。
走行体は常に自己位置推定を行っている。ここではその情報を走行データと呼ぶ。走行データとコース情報を比較することで離脱の判定を実現する。
離脱条件
[cm]の場合 かつ かつ
離脱条件
最後にラインを検出してから3秒以上経過した場合に、走行体の走行距離に応じたコース情報を取得する。現在の走行データと取得したコース情報を比較する。
旋回角度のズレが30度以上で、座標のズレが15cm以上の場合に離脱と判定する。
離脱と判定された場合、走行体は正しいコースに復帰する必要がある。走行データとコース情報を用いて、最適なコース復帰を実現する。
①目標座標の方向へ旋回する。
離脱判定で取得したコース情報の座標を目標座標とする。現在の走行体の座標と目標座標から、目標座標へ向かうための旋回角度を計算する。
走行体はだけ旋回して、目標座標の方向を向く。
②目標座標の方向へ直進する。
光センサを起動し、反射光の強さを計測しながら目標座標へ向かって直進する。
光センサがラインを検知したら一時停止する。
③目標旋回角度まで旋回する。
離脱判定で取得したコース情報の旋回角度を目標旋回角度とする。②でラインを検知したときの走行体の旋回角度はである。
走行体はだけ旋回して、コースに沿った方向を向く。さらに走行データを、離脱判定で取得したコース情報に書き換える。

## Slide 3: 部品庫
①目標座標の方向へ旋回する。
離脱判定で取得したコース情報の座標を目標座標とする。現在の走行体の座標と目標座標から、目標座標へ向かうための旋回座標を計算する。
走行体はだけ旋回して、目標座標の方向を向く。